## Slide 1
1
公司概述

## Slide 2
企业概况
聚焦变频及逆变相关的电机控制芯片解决方案
提供芯片+算法+解决方案
提供微控制器(MCU)、电源芯片、驱动芯片等整体解决方案
32位处理器,聚焦中高端方案
广东齐芯半导体有限公司位于珠海市横琴新区

## Slide 3
应用领域
空调
冰箱
洗衣机
热泵
电动工具
BLDC
高端小家电
变频控制
逆变控制
电驱控制
数字电源
光伏逆变器
光伏优化器
储能逆变器
车身电机控制
热泵空调
电机控制器
OBC
DCDC
直流充电桩
白色大家电
光伏逆变/储能
新能源汽车

## Slide 4
2
合作伙伴

## Slide 5
我们的客户

## Slide 6
3
产品介绍

## Slide 7
芯片路线图
分类 | 产品 | 2023Q3 | 2023Q4
智能全集成 电机专用芯片 |  |  | 
集成预驱 电机专用芯片 |  |  | 
电机专用控制芯片 |  |  | 
遥控器芯片 |  |  | 
驱动芯片 |  |  | 
功率模块 |  |  | 
电源控制芯片 |  |  | 
ACM523/24Tx
（Flash:64-256KB）
ACM628Tx
（Flash:256KB）
ACM101XE
（Flash:16-64KB）
ACM10Gx
（MCU + Gate-Driver）
ACP9009/900A（MCU + Gate-Driver）
ACM280013x
（Flash:256-512KB）
ACM28002x
ACM28003x
ACP900C
(MCU + Gate-Driver + MOSFET)
ACM0C00x
（Flash:16-32KB）
ACP2136
(2A 600V全桥驱动)
ACP9122
（Dual MOS,600V）
ACP566X
（10~30W）
ACM101XJ
（Flash:96-256KB）
ACP2066
(1.5A 225V全桥驱动)

## Slide 8
电机专用控制芯片——ACM101XE
CPU: Cortex M0+ 48MHz
Flash: 16-64KB mainflash
SRAM: 2-4KB 奇偶校验
HIRC（8M）：精度<1%(全温)
电源：2.4-5.5V
定时器（16位）：x8, 最大支持3对互补输出, 最大支持8通道PWM输出
ADC：12位分辨率，12通道
外设：UARTx3/I2Cx6/SPIx6（SAU）
多种安全模式
Cortex M0+
48MHz
NVIC
处理器
64KB Flash + CRC
存储器
4KB SRAM + Parity
Security
定时器
TIM0:2CH+互补
TIM1-2:1CH+互补
TIM3-7:1CH
外设
SAU:UARTx3/I2Cx6/SPIx6
I2Cx1
BTMx2
WDTx1
RTCx1
DMA:4CH
HMD:硬件除法器
CRC：32bit
GPIO
时钟
HIRC:精度<1%(全温)
HOSC：8MHz
PLL:48MHz
LIRC:32KHz
LOSC:32.768KHz
电源
2.4-5.5V
POR/PDR/BG/LVD
ADC:12bit,12CH

## Slide 9
电机专用控制芯片——ACM101XJ
CPU: Cortex M0+ 48MHz
Flash: 96-256KB
SRAM: 8-24KB 奇偶校验
HIRC（8M）：精度<1%(全温)
电源：2.4-5.5V
定时器（16位）：x12
最大支持6对互补输出
最大支持11通道PWM输出
ADC：12位分辨率，12通道
ACMPx2/DACx2
外设：UARTx8/I2Cx8/SPIx8（SAU）
CANx1/UARTAx2/I2Cx2
多种安全模式
Cortex M0+
48MHz
NVIC
处理器
256KB Flash + CRC
存储器
24KB SRAM + Parity
Security
定时器
TIM0-2:3CH+互补
TIM3-7:1CH
TIM8:3CH+互补
外设
SAU:UARTx4/I2Cx8/SPIx8
I2Cx2
BTMx2
WDTx1
RTCx1
DMA:4CH
HMD:硬件除法器
CRC：32bit
CAN
时钟
HIRC:精度<1%(全温)
HOSC：8MHz
PLL:48MHz
LIRC:32KHz
LOSC:32.768KHz
电源
2.4-5.5V
POR/PDR/BG/LVD
ADC:12bit,17CH
UARTx2
GPIO
ACMPx2
DACx2

## Slide 10
集成预驱电机专用芯片——ACM10Gx
CPU: Cortex M0+ 48MHz
Driver: 三相门级驱动
-耐压最高600V
-支持过流、欠压保护
Flash: 256KB
SRAM: 24KB 奇偶校验
HIRC（8M）：精度<1%(全温)
电源：2.4-5.5V
定时器（16位）：x12
最大支持6对互补输出
最大支持11通道PWM输出
ADC：12位分辨率，12通道
ACMPx2/DACx2
外设：UARTx8/I2Cx8/SPIx8（SAU）CANx1/UARTAx2/I2Cx2
多种安全模式
ACM101xJ
MCU
Gate-Driver
ACM10Gx Block Diagram

## Slide 11
集成预驱电机专用芯片——ACP9009
CPU: Cortex M0+ 48MHz
集成三相门级驱动
-耐压最高600V
-内置BSD
单电源供电：10-20V
支持霍尔传感器
支持多路ADC采样(1M采样率)
支持过流、过温、欠压保护
支持方波、正弦波控制算法
支持单pin升级，返包、售后无需拆机
封装SOP28
ACP9009

## Slide 12
集成预驱电机专用芯片——ACP900A
CPU: Cortex M0+ 48MHz
集成三相门级驱动
-耐压最高600V
-内置BSD
单电源供电：10-20V
支持霍尔传感器
支持多路ADC采样(1M采样率)
支持过流、过温、欠压保护
支持方波、正弦波控制算法
支持单pin升级，返包、售后无需拆机
封装LQFP32
ACP900A

## Slide 13
智能全集成电机专用芯片——ACP900C
CPU: Cortex M0+ 48MHz
集成三相门级驱动
-耐压最高600V
-内置BSD
集成6个MOSFET
-输出电压600V
-输出电流1.5A(DC)
单电源供电：10-20V
支持霍尔传感器
支持多路ADC采样(1M采样率)
支持过流、过温、欠压保护
支持方波、正弦波控制算法
支持单pin升级，返包、售后无需拆机
封装SOP36
ACP900C

## Slide 14
电机专用控制芯片——ACM524T
CPU: Cortex M4F 200MHz FPU
TMU: sin/cos/arctan
Flash: 128-256KB, I/D cache:1KB/512B
SRAM: 16-32KB 奇偶校验
HIRC（8M）x2：精度<1%(全温)
电源：2.4-5.5V
定时器（16位）:
HRPWMx1：分辨率160ps,支持3对带死区PWM输出
TIMAx2: 支持3对带死区PWM输出
TIMGx3: 支持4通道PWM输出
TIMSx4: 支持4通道PWM相位偏移
ADCx2：12位分辨率，3M采样率
ACMPx4/DACx4
外设：UARTx3/I2Cx3/SPIx3（CSI）
CANx1/SPIx2/I2Cx2
多种安全模式
Cortex M4F 200MHz
FPU
MPU
处理器
256KB Flash + Cache
存储器
32KB SRAM + Parity
Security
定时器
TIMAx2:3对互补
TIMGx3:4CH输出
TIMSx4:4CH
外设
CSI:UARTx3/I2Cx3/SPIx3
I2Cx2
BTMx1
WDTx1
RTCx1
DMA:8CH
TMU:sin/cos/arctan
CRC：32bit
CAN
时钟
HIRCx2:精度<1%(全温)
HOSC：8MHz
PLL:200MHz
LIRC:32KHz
电源
2.4-5.5V
POR/PDR/BG/LVD
ADCx2:12B,2.5Mbps
SPIx1
GPIO
ACMPx4
DACx4

## Slide 15
电机专用控制芯片——ACM524T应用
电机控制类
空调外机
冰箱压缩机
洗衣机压缩机
洗碗机
吸尘器
电动车
其他
电源控制类
DCDC电源
逆变器
充电桩
其他
空调外机方案(双电机)
空调外机方案（三电机）

## Slide 16
电机专用控制芯片——ACM628T
CPU: Cortex M4F 200MHz FPU
NPU: 1.8TOPS/W(能效比)
支持全连接/卷积/池化/激活/归一化
支持Float/INT16/INT8精度
支持DNN/CNN多种网络模型
TMU: sin/cos/arctan
Flash: 256KB, I/D cache:1KB/512B
SRAM: 32KB 奇偶校验
HIRC（8M）x2：精度<1%(全温)
电源：2.4-5.5V
定时器（16位）:
HRPWMx1：分辨率160ps,支持3对带死区PWM输出
TIMAx2: 支持3对带死区PWM输出
TIMGx3: 支持4通道PWM输出
TIMSx4: 支持4通道PWM相位偏移
ADCx2：12位分辨率，4M采样率
ACMPx4/DACx4
外设：UARTx3/I2Cx3/SPIx3/CAN/
Cortex M4F 200MHz
FPU
MPU
处理器
256KB Flash + Cache
存储器
32KB SRAM + Parity
Security
定时器
TIMAx2:3对互补
TIMGx3:4CH输出
TIMSx4:4CH
外设
CSI:UARTx3/I2Cx3/SPIx3
I2Cx2
BTMx1
WDTx1
RTCx1
DMA:8CH
TMU:sin/cos/arctan
CRC：32bit
CAN
时钟
HIRCx2:精度<1%(全温)
HOSC：8MHz
PLL:200MHz
LIRC:32KHz
电源
2.4-5.5V
POR/PDR/BG/LVD
ADCx2:12B,2.5Mbps
SPIx1
GPIO
ACMPx4
DACx4
NPU
FC/CONV/POOL/RELU

## Slide 17
电机专用控制芯片——ACM628T应用
电机控制+AI节能
电机控制系统
CPU:Cortex M4F(电机控制算法)
TIMAx2:PWM输出（压缩机/风机）
ADCx2: 电流采样
CMPx4：过流/过压保护
AI节能
多神经网络模型
实时推理
控制策略反馈
CPU
TIMAx2
ADCx2
CMPx4
NPU
神经网络模型1
神经网络模型2
电机控制
AI推理
压机频率
内机转速
内环温度
外机温度
制冷能力
风机频率
内机转速
内环温度
制冷能力
压机频率
单芯片解决方案
压缩机
风机
内机

## Slide 18
解决方案-空调内机方案
方案二：
ACM101xE：内机主控101xE(64KB)
ACP9009: 电机驱动（无感）
ACP9122: MOSFET
强电/弱电隔离
ACM
101xE
内机主控板
9122
9009
9122
9122
ACM
101XE
PWM
内机主控板
方案一：
内风机集成
ACM101xE/101xJ：Pin2Pin 瑞萨RL78 系列内机主控
强电/弱电隔离

## Slide 19
解决方案-空调内机方案
方案四：
ACM10GxJ：内机主控+BLDC（直流无刷）
ACP9122: MOSFET
ACM10Gx
内机主控板
主控（BLDC/FOC-无感+driver）+ MOS
9122
9122
9122
方案三：
ACM101xJ：内机主控101xJ(256KB)+电机控制
ACP2136: 3相门级驱动
ACP9122: MOSFET
地不隔离
ACM
101xJ
内机主控板
9122
2136
9122
9122

## Slide 20
解决方案-ACP9009应用
310V直流无刷电机控制及驱动